## Slide 1: Silnoproudá a přístrojová elektrotechnika
Cvičení 1 – seznámení s vybavením laboratoře

## Slide 2: Měřicí technika - multimetr
Kombinuje měření
  Napětí
  Proudu
  Odporu
  Kapacity
  Indukce
Často další funkce
  Měření teploty
  Testování diod a tranzistorů

## Slide 3: Měřicí technika - multimetr
Výběr funkce závisí na
  Otočném voliči
  Zapojení sond
    Černá sonda téměř vždy COM
    Červená podle zvoleného režimu

## Slide 4: Měřicí technika - multimetr
Příklad – měření proudu a napětí v obvodu
Proud měříme V SÉRII – proud musí protékat multimetrem
Napětí měříme PARALELNĚ k měřené součástce – jedna sonda měří el. potenciál před součástkou a druhá za součástkou

## Slide 5: Měřicí technika – osciloskop
Měření a zobrazení průběhu napětí
2 kanály označené 1 a 2 s odpovídající barvou čáry
Sonda
  Háček se připíná na měřené místo
  Krokodýlek jde na „zem“

## Slide 6: Měřicí technika – osciloskop
Nastavení vertikální osy – pro jednotlivé kanály, kolik voltů je jeden dílek
Nastavení horizontální osy – jaký čas je jeden dílek

## Slide 7: Měřicí technika – osciloskop: další nastavení
Další důležitá nastavení – DC vs. AC, Útlum sondy, Režimy kurzoru a měření

## Slide 8
Laboratorní zdroj napětí
Slouží jako zdroj STEJNOSMĚRNÉHO napětí
2 nastavitelné jemně nastavitelné zdroje (CH 1 a 2)
  Napětí od 0 do 30 V
  Možnost nastavení maximálního proudu
  Spuštění napětí na výstupu tlačítkem
Třetí zdroj s „pevným“ napětím bez možnosti nastavit proud (max 3A)

## Slide 9: Funkční generátor
Střídavý generátor
FUNC – typ průběhu (sinusovka, pila, obdélník…)
FREQ – nastavení frekvence
AMPL – nastavení amplitudy
OFST – posun průběhu o X voltů nahoru/dolů
DUTY – střída u obdélníkového signálu

## Slide 10: Nepájivé pole
Propojování součástek bez pájení
Propojené zdířky tvoří „uzel“ pro propojení dvou či více součástek
Mezera mezi řádky pro připojení integrovaných obvodů
Dlouhé sloupce pro přivedení napájení
  Pozor na délku propojení (značení barvou)

## Slide 11: Příklady zapojení na nepájivém poli

## Slide 12
Příklady zapojení na nepájivém poli
Správné, ale je zde jeden zbytečný drát
Fungovat bude, ale dráty snižují přehlednost

## Slide 13: Špatná zapojení
Proud nepoteče – konce rezistorů nejsou spojené (chyba o 1 řádek)
Proud poteče, ale pouze přes první rezistor – druhý rezistor má oba konce v jednom uzlu

## Slide 14: Jak zapojit paralelně 2 součástky?

## Slide 15: Jak zapojit paralelně 2 součástky?

## Slide 16: Úkol 1
V obvodu spočítejte a následně změřte napětí na R1 a R2 a proud, který jimi protéká

## Slide 17: Úkol 1 – řešení

## Slide 18: Úkol 2
V obvodu spočítejte a následně změřte napětí na R1 a R2 a proud, který jimi protéká
Zobrazte průběhy napětí na odporech R1 a R2 na osciloskopu

## Slide 19: Úkol 2 – řešení

## Slide 20: Úkol 2 – řešení: průběhy na osciloskopu
Osciloskop měří proti zemi: kanál A = napětí zdroje, kanál B = napětí na R2. Průběh na R1 získáte odečtem A − B.

## Slide 21: Úkol 3 – časová konstanta
Vypočítejte a změřte časovou konstantu RC článku:
  rezistorem R = 3,3 kΩ
  kondenzátorem C = 1 µF
  zdrojem obdélníkového signálu 10 Hz, 10 Vpp
Na osciloskopu odečtěte čas, kdy uC dosáhne 63 % koncové hodnoty, a porovnejte jej s výpočtem τ = R·C.